МКС 03.080.30

ИЗМЕНЕНИЕ № 4 СТБ 1303-2007

РЕМОНТ ОКОНЕЧНЫХ АБОНЕНТСКИХ УСТРОЙСТВ

Общие технические условия

РАМОНТ КАНЦАВЫХ АБАНЕНЦКIХ УСТРОЙСТВАЎ

Агульныя тэхнiчныя ўмовы

____________________________________________________________________________________

Введено в действие постановлением Госстандарта Республики Беларусь от                 №

Дата введения

Наименование стандарта на английском языке изложить в новой редакции:

«Repair of terminal subscriber devices

General technical conditions».

Раздел 1. В первом абзаце исключить фразу: «, в том числе импортного производства».

Раздел 2 изложить в новой редакции:

«2 Нормативные ссылки

СТБ 1880-2008 Устройства абонентские оконечные. Аппараты телефонные общего применения (шнуровые, бесшнуровые) отремонтированные. Технические условия

СТБ 1881-2008 Устройства абонентские оконечные. Аппараты телефонные сотовой подвижной электросвязи отремонтированные. Технические условия

ГОСТ 2.102-2013 Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов

ГОСТ 12.3.019-80 Система стандартов безопасности труда. Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний

ГОСТ 27200-87 Платы печатные. Правила ремонта

Примечание ‒ При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных документов на официальном сайте Национального фонда технических нормативных правовых актов в глобальной компьютерной сети Интернет.

Если ссылочные документы заменены (изменены), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться действующими взамен документами. Если ссылочные документы отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.».

Раздел 5. Пункт 5.11. Последний абзац изложить в новой редакции:

«Средства измерений, применяемые при оказании услуг по ремонту ОАУ, должны подлежать метрологической оценке в виде работ по поверке или калибровке в соответствии с [4]»;

пункт 5.12. Заменить фразу: «ТКП 1.3» на ссылку: [5];

пункт 5.16. Во втором абзаце исключить фразу: «в соответствии с [5]», в третьем абзаце исключить фразу: «и СТБ 1392».

Структурный элемент «Библиография» изложить в новой редакции:

«Библиография

[1]	Правила выполнения работ и оказания услуг по ремонту оконечных абонентских устройств

Утверждены Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 28 марта 2007 г. № 393

[2]	Закон Республики Беларусь «О защите прав потребителей» от 9 января 2002 г. № 90-З

[3]	Санитарные нормы и правила «Требования к микроклимату рабочих мест в производственных и офисных помещениях», Гигиенический норматив «Показатели микроклимата производственных и офисных помещений»

Утверждены Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 30 апреля 2013 г. № 33

[4]	Закон Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об обеспечении единства измерений» от 11 ноября 2019 г. № 254-З

[5]	Правила разработки, утверждения, государственной регистрации, изменения и отмены технических условий

Утверждены Постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь 10 июля 2017 г. № 57

[6]	Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования

Утверждены Декретом Президента Республики Беларусь 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства»

[7]	Санитарные нормы и правила «Требования к электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона при их воздействии на человека», Гигиенический норматив «Предельно допустимые уровни электромагнитных излучений радиочастотного диапазона при их воздействии на человека»

Утверждены Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 5 марта 2015 г. № 23

[8]	Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих механическую обработку металлов»

Утверждены Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21 ноября 2012 г. № 182

[9]	Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к электромагнитным полям в производственных условиях»

Утверждены Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21 июня 2010 г. № 69

Директор

ОАО «Гипросвязь»	А.Е.Алексеев

Начальник научно-исследовательского

отдела стандартизации и метрологии

ОАО «Гипросвязь»	Н.А.Данилович