| государственный стандарт Республики Беларусь | СТБ/ПР_1/ |
| --- | --- |

УНИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА
В СИСТЕМАХ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ

Обмен данными верхнего уровня

УНІФІКАЦЫЯ ІНФАРМАЦЫЙНАГА АБМЕНУ
Ў СІСТЭМАХ ЖЫЦЦЕЗАБЕСПЯЧЭННЯ 
ІНТЭЛЕКТУАЛЬНЫХ БУДЫНКАЎ

Абмен данымі верхняга ўзроўня

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

УДК                                                                              МКС 33.

Ключевые слова: протокол обмена информацией, формат данных, цифровая экономика, интерфейс, автоматизированная информационная система, интеллектуальное здание, умный город, интернет вещей, информационно-коммуникационная инфраструктура

Предисловие

Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и управлению в области технического нормирования и стандартизации установлены Законом Республики Беларусь 
«О техническом нормировании и стандартизации».

1 РАЗРАБОТАН открытым акционерным обществом «Гипросвязь» (ОАО «Гипросвязь»)

ВНЕСЕН Министерством связи и информатизации Республики Беларусь

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госстандарта Республики Беларусь 
от                  №

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Настоящий стандарт не может быть воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта Республики Беларусь

Издан на русском языке

Содержание

1 Область применения	1

2 Нормативные ссылки	1

3 Термины и определения	2

4 Обозначения и сокращения	2

5 Общие требования	2

6 Формат передаваемых сообщений	4

7 Протокол обмена сообщениями	5

Приложение А (обязательное) Перечень типов сенсоров и примерный состав выдаваемых ими 
данных	6

Приложение Б (обязательное) Перечень типов исполнительных устройств и примерный состав принимаемых ими команд	8

Приложение В (обязательное) Перечень передаваемых команд, параметров, данных и их идентификаторы	10

Библиография		17

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ

УНИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА В СИСТЕМАХ
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ

Обмен данными верхнего уровня

УНІФІКАЦЫЯ ІНФАРМАЦЫЙНАГА АБМЕНУ Ў СІСТЭМАХ 
ЖЫЦЦЕЗАБЕСПЯЧЭННЯ IНТЭЛЕКТУАЛЬНЫХ БУДЫНКАЎ

Абмен данымі верхняга ўзроўня

Unification of information exchange
in life support systems intelligent buildings

Upper level data exchange

Дата введения

# 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на информационный обмен данными верхнего уровня в системах жизнеобеспечения интеллектуальных зданий.

Настоящий стандарт устанавливает требования к формату данных и протоколу верхнего уровня при дистанционном съеме показаний приборов учета в территориально-распределенных информационных системах.

# 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие технические нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации (далее – ТНПА):

СТБ 34.101.30-2017 Информационные технологии. Методы и средства безопасности. Информационные системы. Классификация

СТБ 2559-2019 Унифицированная система управления, контроля и учета информации инженерных систем интеллектуальных зданий. Оборудование электросвязи дистанционного съема. Обмен данными верхнего уровня

ГОСТ 8.023-2014 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений световых величин непрерывного и импульсного излучений

ГОСТ 8.558-2009 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений температуры

ГОСТ 12.1.001-89 Система стандартов безопасности труда. Ультразвук. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.003-83 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.012-2004 Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.045-84 Система стандартов безопасности труда. Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля

ГОСТ 12.3.018-79 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний

ГОСТ 17616-82 Лампы электрические. Методы измерения электрических и световых параметров

ГОСТ 24846-2019 Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений

ГОСТ 24940-2016 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности

ГОСТ 27463-87 Системы обработки информации. 7-битные кодированные наборы символов

ГОСТ 27751-88 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету

ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях

ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 1. Общие требования

ГОСТ 31319-2006 Вибрация. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Требования к проведению измерений на рабочих местах

ГОСТ IEC 61340-4-7-2020 Электростатика. Методы испытаний для прикладных задач. Ионизация

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных документов на официальном сайте Национального фонда технических нормативных правовых актов в глобальной компьютерной сети Интернет.

Если ссылочные документы заменены (изменены), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться действующими взамен документами. Если ссылочные документы отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

# 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяют термины, установленные в, СТБ 2559, СТБ 34.101.30, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 жизнеобеспечение: Комплекс мероприятий, направленных на создание и поддержание условий, необходимых для сохранения жизни, здоровья и работоспособности людей.

3.2 интерфейс: Общая граница между двумя функциональными объектами, требования к которой определяются стандартом; совокупность средств, методов и правил взаимодействия (управления, контроля и т.д.) между элементами системы.

3.3 канальный уровень: Уровень модели OSI, предназначенный для обеспечения взаимодействия сетей на физическом уровне и контроля за ошибками, которые могут возникнуть.

3.4 обитаемость: Совокупность факторов, характеризующих условия жизнедеятельности человека, обеспечивающих надежность деятельности и сохранение здоровья в любой открытой или замкнутой экологической системе.

3.5 протокол обмена информацией: Совокупность стандартных правил, описывающих единую для пользователей данной сети структуру представления информации и механизмы обмена ею между узлами сети.

3.6 среда передачи данных: Физическая субстанция, по которой происходит передача (перенос) той или иной информации (данных) от источника (передатчика, отправителя) к приемнику (получателю) с помощью сигналов.

3.7 уровень приложений: Верхний уровень модели OSI, обеспечивающий взаимодействие пользовательских приложений с сетью.

3.8 физический уровень: Нижний уровень модели OSI, который определяет метод передачи данных, представленных в двоичном виде, от одного устройства (компьютера) к другому.

3.9 формат данных: Порядок расположения символов и значений данных, позволяющий распознавать их составные части.

# 4 Обозначения и сокращения

В настоящем стандарте применяют следующие обозначения и сокращения:

СТБ	 – стандарт Республики Беларусь;

ТНПА	 – технический нормативно-правовой акт;

УСПД	 – устройство сопряжения и передачи данных;

ASCII	 – American Standard Code for Information Interchange – американская стандартная кодировочная таблица для печатных символов и некоторых специальных кодов.

IoT	 – Internet of Things – Интернет вещей;

JSON	 – JavaScript Object Notation – текстовый формат обмена данными, основанный на JavaScript

OSI	 – Open Systems Interconnection basic reference model – базовая эталонная модель взаимодействия открытых систем;

# 5 Общие требования

5.1 Унифицированная система информационного обмена данными верхнего уровня в системах жизнеобеспечения интеллектуальных зданий должна отвечать требованиям:

– обеспечение (поддержка) функционирования всех систем интеллектуального здания;

– реализация принципа открытой архитектуры, т.е. возможности расширения системы новыми устройствами, функциями, задачами и целями функционирования;

– совместимость с уже принятыми унифицированными решениями (СТБ 2559);

– совместимость с основными трендами в развитии IoT;

– соответствие рациональной архитектуре построения интеллектуального здания как элемента системы «умный город».

5.2 В протоколе дистанционного информационного обмена унификации подлежат общие принципы, обеспечивающие реализацию информационного обмена с абонентами на верхнем уровне, инвариантно к особенностям устройств одного типа и поставщику оборудования. Под абонентами понимаются устройства инженерных систем интеллектуальных зданий, подключаемые непосредственно к контроллеру интеллектуального здания, либо через УСПД, независимо от применяемых технологий передачи данных и протоколов нижнего уровня.

5.3 Унификация формата представления данных и команд производится для всех рассмотренных выше типов устройств, инвариантно к особенностям устройств одного типа и поставщику оборудования, но с учетом особенностей режимов функционирования.

Режимы функционирования и передачи данных:

– рабочий (штатный);

– аварийный;

– технологический.

Передача данных необходимых для решения задач управления инженерными системами осуществляется в штатном режиме. Дата, время и периодичность обмена определяется настройками для каждого вида данных.

Аварийный режим предназначен для внеплановой передачи оповещений о нештатной ситуации (авария, хищение и пр.). Порядок выдачи оповещений определяется настройками для каждого вида оповещений. По умолчанию (кроме датчиков аварийных ситуаций, охраны и т.п.) должно быть установлено: периодичность обмена: разово, повтор 3 раза с интервалом 1 мин.

В технологическом режиме обеспечивается решение задач настройки, тестирования, изменения конфигурации и т.п. Дата, время и периодичность обмена определяется особенностями для каждого типа устройств.

5.4 Обязательными передаваемыми в каждом сообщении данными для всех устройств, независимо от их типа и производителя, во всех режимах работы являются:

– идентификационный номер устройства или его сетевой адрес;

– время формирования сообщения.

Перечень данных, передаваемыми сенсорами в рабочем режиме, приведен в приложении А. Перечень команд, выдаваемых контроллером интеллектуального здания на исполнительные устройства в рабочем режиме, приведен в приложении Б.

В аварийном режиме все устройства должны иметь возможность выдачи сообщения о вскрытии корпуса устройства, аварии (неисправности оборудования) и код нештатной ситуации (определяется производителем оборудования). Устройства с независимым питанием – сообщения о хищении, критическом значении напряжения питания. Устройства с питанием от электросети – о пропадании электропитания (разово).

Технологический режим предусматривает двусторонний обмен, в ходе которого прибор устройство может получать сообщения, содержащие команды и дополнительные параметры. В ответ на получаемые команды устройством должны быть выданы сообщения и значения параметров. Перечень команд, ответных сообщений и параметров приведен в таблице 5.1.

Под словом состояния устройства понимается кодированное сообщение, характеризующее его состояние (режим работы и т.п.) в установленном производителем формате.

Внешним параметром для сенсора является текущее значение измеряемого параметра (физической величины). Для устройств, производящих измерение только одного параметра, допустимо не указывать идентификатор этого параметра.

Внутренним параметром являются константы пересчета, единицы измерения (если их несколько), текущие значения даты и времени, значения порогов измеряемого параметра, пароль, значения настроек регламента выдачи сообщений (размер временного окна, расписание и периодичность) и т.п.

Таблица 5.1 – Перечень команд, ответных сообщений и параметров технологического режима

| Команда на устройство | Параметр для устройства | Ответное сообщение | Параметр сообщения |
| --- | --- | --- | --- |
| Выдать состояние устройства | ‒ | ‒ | Слово состояния устройства |

Окончание таблицы 5.1

| Команда на устройство | Параметр для устройства | Ответное сообщение | Параметр сообщения |
| --- | --- | --- | --- |
| Выдать текущее значение внешнего параметра | Идентификатор параметра | Идентификатор параметра | Значение параметра |
| Выдать текущее значение внутреннего параметра | Идентификатор параметра | Идентификатор параметра | Значение параметра |
| Присвоить внутреннему параметру значение | Идентификатор параметра, значение параметра | Идентификатор параметра | Новое значение параметра |
| Выдать аварийное сообщение | Идентификатор аварийного сообщения | Выдача аварийного сообщения | Состав аварийного сообщения |
| Выдать идентификационный номер устройства | ‒ | ‒ | Идентификационный номер устройства |
| Выдать сетевой адрес устройства | ‒ | ‒ | Сетевой адрес устройства |
| Выдать дополнительную информацию об устройстве | Тип дополнительной информации | Тип дополнительной информации | Дополнительная информация |

Запрос и выдача аварийного сообщения производятся при необходимости контроля правильности его формирования, выдачи и реакции на него системы.

Запрос и выдача идентификационного номера и сетевого адреса устройства производятся в целях проверки и настройки системы адресации устройств в сегменте сети.

Тип дополнительной информации и ее состав, характеризующий особенности конкретного устройства определяются его производителем. При выполнении многофункциональным устройством функции учета потребления какого-либо ресурса порядок информационного в данной части определяется СТБ 2559.

# 6 Формат передаваемых сообщений

6.1 Формат сообщения должен определяться как нотация JSON [1].

Каждое сообщение – отдельный объект. Объект должен начинаться с символа «{» (открывающая фигурная скобка) и заканчиваться символом «}» (закрывающая фигурная скобка).

Каждое имя должно сопровождаться символом «:» (двоеточием), а пары «ключ – значение» должны разделяться символом «,» (запятая). Ключ должен являться строкой, идентифицирующей передаваемое значение. Значение может быть строкой, числом, true, false, null, объектом или массивом. Эти структуры могут быть вложенными.

Строка – коллекция ноля (или более) символов Unicode в соответствии, заключенная в двойные кавычки и использующая символ «\» (обратная косая черта) в качестве символа экранирования. Символ должен представляться как односимвольная строка.

Массив – упорядоченная коллекция значений. Массив должен начинаться с символа «[» (открывающая квадратная скобка) и заканчиваться символом «]» (закрывающая квадратная скобка). Значения» должны быть разделены символом «,» (запятая).

Число должно представляться так же, как на языках программирования C или Java, но использоваться должна только десятичная система счисления.

6.2 Все значения представляются в виде символов в кодировке ASCII [2].

6.3 Минимальный состав сообщения от абонентского устройства должен включать идентификатор отправителя, время формирования сообщения (измерения значения параметра) и хотя бы один передаваемый параметр. Максимальное количество параметров, передаваемых в составе одного сообщения, должно устанавливаться при инициализации абонентского устройства (в зависимости от свойств оборудования абонентского устройства и системы передачи данных).

6.4 Перечень типов сенсоров и примерный состав выдаваемых ими данных приведен в приложении А. Перечень типов исполнительных устройств и примерный состав принимаемых ими команд, приведен в приложении Б.

6.5 Перечень предаваемых команд, параметров, данных и их идентификаторы приведены в приложении В.

# 7 Протокол обмена сообщениями

7.1 При передаче данных от сенсоров, в случае применения питания от батарей, может быть использована передача сообщений без квитирования (без подтверждения факта правильного принятия сообщения). В этом случае абонент после активизации оборудования (выход из режима энергосбережения по событию или по таймеру) производит передачу одного и того же сообщения установленное (в настройках модема) количество раз, открывает окно приема на установленный временной интервал, и, при отсутствии команд на изменение режима обмена, опять переходит в энергосберегающий режим.

7.2 Для абонентов, использующих питание от сети, рекомендуется применять передачу данных с квитированием. В ответ на переданное абонентом сообщение контроллер подтверждает факт его правильного приема. При отсутствии квитанции в установленном временном интервале абонент повторяет передачу (количество повторов и интервал между ними устанавливается при инициализации абонента).

7.3 При получении абонентом команды от контроллера он выполняет ее и в ответном сообщении передает запрошенные значения указанных параметров или иной результат выполнения команды. Контроллер, получив ответ от абонента, производит контроль соответствия времени формирования ответа (в целях определения правильности функционирования системы передачи данных и валидности показаний системных часов абонента).

7.4 Ограничения на размер передаваемых сообщений могут быть наложены размерами буферов используемых технических средств. Максимальный размер передаваемого сообщения (при передаче архива), как правило, не превышает 103 байт, что существенно меньше типового размера буфера в современных технических средствах. Следовательно, практические ограничения на размер передаваемых сообщений отсутствуют.

7.5 При передаче команд от сервера абонентскому устройству и от абонентского устройства серверу должен использоваться регламент (массив пар значений «дата – время»). Если в качестве одного из символов, определяющих значение даты или времени используется символ «Х» или «*» (ASCII код 2Аh), то действие регламента должно распространяться на любые значения этой позиции. Точное время выдачи должно быть случайно равномерно распределено в пределах интервала, определенного действительным младшим значением поля.

# Приложение А

# (обязательное)

# Перечень типов сенсоров и примерный состав выдаваемых ими данных

Таблица А.1 – Сенсоры

| Тип сенсора | Измеряемый параметр | Единица измерения | Диапазон значений | Регламент измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электростатического поля | Напряженность электрического поля | кВ/м (Н/Кл) | 0,1–200 | ГОСТ 12.1.045 |
|  | Электростатический потенциал | кВ |  |  |
| Магнитного поля | Индукция магнитного поля | мкТл | 0,1–50 0,1–40 | СанПиН от 12.06.2012 № 67 [3] |
|  | Напряженность магнитного поля | А/м |  |  |
| Радиометр ионизирующего излучения | Мощность рентгеновского излучения | Гр/с (мкР/час, мкрад/час; мкГр/час; мкЗв/час) | 2•10-12 – 3•10-6 | СанПиН 2.6.1.8-8 [4] |
|  | Мощность гамма излучения |  | 2•10-12 – 3•10-6 |  |
| Ультрафиолетового излучения | Энергетическая освещенность | мВт/м2 | 10–60000 | СанПиН от 14.12.2012 № 198 [5] ГОСТ Р 8.759 [6] |
| Видимого света | Освещенность | лк | 1–20000 | ГОСТ 24940 |
|  | Цветовая температура | К | 2360–2856 | ГОСТ 8.023 ГОСТ 17616 |
|  | Коэффициент пульсаций | % | 1–99 | ГОСТ 17616 |
| Инфракрасные | Тепловая облученность | Вт/м2 | 1–4000 | ГОСТ 8.558 |
| Температуры | Температура воздуха | °С (К) | -30 – +60 | ГОСТ 8.558 ГОСТ 30494 |
| Влажность воздуха | Относительная влажность | % | 5‒98 | ISO 8573-3:1999 [7] |
| Скорости движения воздуха | Скорость движения воздуха | м/с | 0,1–20 | ГОСТ Р ИСО 16622 [8] |
| Уровень и перепады давления воздуха | Уровень атмосферного давления | кПа | 65–110 | ГОСТ 12.3.018 |
|  | Перепад давления воздуха | кПа | ±40 |  |
| Степень ионизации воздуха | Концентрация аэроионов в воздухе | шт/м3 | 108 – 6•1012 | ГОСТ IEC 61340-4-7 ГОСТ Р 8.846 [9] |
| Содержание нетоксичной пыли | Концентрация пыли в воздухе | мг/м3 | 0,01–500 |  |
| Инфразвукового шума | Эквивалентные уровни звукового давления в октавных полосах частот 2, 4, 8, 16 Гц | дБА | 0–137 | СанПиН РФ 2.2.4.3359-16 [10] |
|  | Максимальный общий уровень инфразвука | дБ | 0–120 |  |

Окончание таблицы А.1

| Тип сенсора | Измеряемый параметр | Единица измерения | Диапазон значений | Регламент измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шума слышимого диапазона | Эквивалентный уровень звука | дБА | 0–100 | ГОСТ 12.1.003 |
|  | Максимальные уровни звука, измеренные с временными коррекциями | дБА | 0–125 |  |
|  | Пиковый уровень звука | дБ | 0–137 |  |
| Ультразвукового шума | Уровни звукового давления в децибелах в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами 12,5, 16, 20, 25, 31,5, 40, 50, 63, 80, 100 кГц | дБ | 0–120 | ГОСТ 12.1.001 |
| Вибрации | Общей вибрации | дБ | 10–120 | ГОСТ 31191.1 (ИСО 2631-1:1997) СанПиН 26.12.2013 № 132 [11] |
|  | Местной вибрации |  |  |  |
|  | Ускорения | м/с2 | 2•10-3 – 3•102 | ГОСТ 12.1.012 ГОСТ 31319 |
| Деформации конструкции | Относительное изменение размера | мкм/м | 0‒50 | ГОСТ 24846 ГОСТ 27751 СН 1.02.01-2019 [12] СП 5.03.01-2020 [13] |
| Перемещение конструкции | Линейное перемещение | мм | 0‒50 |  |
| Наклона конструкции | Угол наклона | рад | 0–0,1 |  |
| Газового состава воздуха | Содержание О2 | % | 0–30 | СанПиН от 11.10.2017 № 92 [14] |
|  | Содержание СО2 | мг/м3 | 0–500 |  |
|  | Прочие вредные вещества | мг/м3 |  |  |
| Затопления | Наличие воды |  |  |  |
| Пожар и задымление | Оптические свойства воздуха |  |  |  |
| Утечки природного газа | Концентрация природного газа в воздухе | Условные единицы |  | Определен производителем |
| Несанкционированного проникновения | Звук, движение, вибрация, температура, разрыв электрической цепи и пр. |  |  | Определен производителем |
| Наличия людей в помещении |  |  |  |  |

# Приложение Б

# (обязательное)

# Перечень типов исполнительных устройств и примерный состав принимаемых ими команд

Таблица Б.1 – Исполнительные устройства

| Тип исполнительного устройства | Функция | Возможные состояния | Команды управления |
| --- | --- | --- | --- |
| Вентиль водоснабжения | Включение / выключение подачи воды | 1 (Вкл, ON) 0 (Выкл, OFF) | 1 (Вкл, ON) 0 (Выкл, OFF) |
| Вентиль (насос) водоотведения (канализации) | Включение / выключение | 1 (Вкл, ON) 0 (Выкл, OFF) | 1 (Вкл, ON) 0 (Выкл, OFF) |
| Вентиль электроснабжения | Включение / выключение | 1 (Вкл, ON) 0 (Выкл, OFF) | 1 (Вкл, ON) 0 (Выкл, OFF) |
| Вентиль газоснабжения | Выключение | 1 (Вкл, ON) 0 (Выкл, OFF) | 1 (Вкл, ON) 0 (Выкл, OFF) |
| Регулятор отопления (подачи теплоносителя) неавтоматический | Установка требуемого состояния / выключение | Заданное положение 0 (Выкл, OFF) | Установить значение регулятора 0 (Выкл, OFF) |
| Регулятор отопления (подачи теплоносителя) автоматический | Установка требуемой температуры / выключение | Заданное положение 0 (Выкл, OFF) | Установить значение температуры 0 (Выкл, OFF) |
| Вентиляция нерегулируемая | Включение / выключение | 1 (Вкл, ON) 0 (Выкл, OFF) | 1 (Вкл, ON) 0 (Выкл, OFF) |
| Вентиляция регулируемая | Установка требуемого состояния / выключение | Заданное положение 0 (Выкл, OFF) | Установить значение регулятора 0 (Выкл, OFF) |
| Фильтрация воздуха | Включение / выключение | 1 (Вкл, ON) 0 (Выкл, OFF) | 1 (Вкл, ON) 0 (Выкл, OFF) |
| Кондиционирование воздуха | Установка требуемого состояния / выключение | Заданное положение 0 (Выкл, OFF) | Установить значение регулятора 0 (Выкл, OFF) |
|  | Установка требуемой температуры / выключение | Заданное положение 0 (Выкл, OFF) | Установить значение температуры 0 (Выкл, OFF) |
|  | Рециркуляция воздуха | 1 (Вкл, ON) 0 (Выкл, OFF) | 1 (Вкл, ON) 0 (Выкл, OFF) |
|  | Увлажнение воздуха | Заданное положение 0 (Выкл, OFF) | Установить значение регулятора 0 (Выкл, OFF) |
|  | Увлажнение воздуха автоматическое | Заданное положение 0 (Выкл, OFF) | Установить значение влажности 0 (Выкл, OFF) |
| Противопожарная защита | Оповещение при пожаре | 1 (Вкл, ON) 0 (Выкл, OFF) | 1 (Вкл, ON) 0 (Выкл, OFF) |
|  | Приточная и вытяжная противодымная вентиляция | 1 (Вкл, ON) 0 (Выкл, OFF) | 1 (Вкл, ON) 0 (Выкл, OFF) |
|  | Огнепреграждающие устройства | 1 (Вкл, ON) 0 (Выкл, OFF) | 1 (Вкл, ON) 0 (Выкл, OFF) |
|  | Автономные установки пожаротушение | 1 (Вкл, ON) 0 (Выкл, OFF) | 1 (Вкл, ON) 0 (Выкл, OFF) |
|  | Устройства пожаротушения | 1 (Вкл, ON) 0 (Выкл, OFF) | 1 (Вкл, ON) 0 (Выкл, OFF) |

Окончание таблицы Б.1

| Тип исполнительного устройства | Функция | Возможные состояния | Команды управления |
| --- | --- | --- | --- |
| Охранная | Сигнализация и оповещение | 1 (Вкл, ON) 0 (Выкл, OFF) | 1 (Вкл, ON) 0 (Выкл, OFF) |
|  | Преграждающие устройства (замки, ворота и т.п.) | 1 (Вкл, ON) 0 (Выкл, OFF) | 1 (Вкл, ON) 0 (Выкл, OFF) |
| Освещения | Включение / выключение | 1 (Вкл, ON) 0 (Выкл, OFF) | 1 (Вкл, ON) 0 (Выкл, OFF) |
|  | Установка требуемого состояния / выключение | Заданное положение 0 (Выкл, OFF) | Установить значение регулятора 0 (Выкл, OFF) |
|  | Установка требуемой освещенности / выключение | Заданное положение 0 (Выкл, OFF) | Установить значение освещенности 0 (Выкл, OFF) |
|  | Установка требуемого цвета / выключение | Заданное положение 0 (Выкл, OFF) | Установить значение требуемого цвета 0 (Выкл, OFF) |
|  | Установка требуемого режима работы | Заданное положение 0 (Выкл, OFF) | Установить указанный режим |

# Приложение В

# (обязательное)

# Перечень предаваемых команд, параметров, данных и их идентификаторы

Таблица В.1 – Параметры, передаваемые от всех типов устройств

| Наименование параметра | Единица измерения | Идентификатор | Форма представления |
| --- | --- | --- | --- |
| Заводской номер устройства |  | factory_number | Число |
| Учетный номер устройства |  | serial_number | Число |
| Тип устройства |  | device_type | Строка |
| Дата выпуска устройства |  | date_created | Дата |
| Версия программного обеспечения |  | soft_version | Строка |
| Сетевой адрес устройства |  | network_address | Строка |
| Время формирования сообщения |  | time | Число |
| Общее время работы устройства | ч | work_hours | Число |
| Время нормальной работы устройства | ч | norm_work_hours | Число |
| Время работы устройства с ошибками | ч | err_work_hours | Число |
| Заводской номер радиомодуля |  | radio_number | Число |
| Уровень заряда батареи | % | charge | Число |
| Низкий уровень заряда батареи | % | charge_errors | Число |
| Продолжительность работы радиомодуля от батареи | ч | radio_hours | Число |
| Отсутствие внешнего электроснабжения |  | no_toque | Логическое значение |
| Код нештатной ситуации |  | unusual_code | Строка |
| Код ошибки |  | errors | Число |
| Слово состояния устройства |  | state | Строка |
| Хищение устройства |  | stealing | Логическое значение |
| Вскрытие корпуса устройства |  | opening | Логическое значение |
| Изменение состава устройства |  | disassembly | Логическое значение |
| Суточный архив |  | day_ar | Массив |
| Часовой архив |  | hour_ar | Массив |
| Месячный архив |  | month_ar | Массив |
| Дата и (или) время последнего сброса |  | reset_date | Дата |
| Дата и (или) время события |  | event_date | Дата |
| Время возникновения неисправности |  | err_hours | Дата |
| Системное время |  | sys_time | Число |
| Системная дата |  | sys_date | Дата |
| Астрономическое время последнего изменения (перепрограммирования) указанного внутреннего параметра |  | change_date | Дата |
| Дата перепрограммирования устройства |  | reprogramming_date | Дата |
| Дата поверки измерительного устройства |  | verification_date | Дата |
| Место установки |  | install_place | Строка |
| Номер места установки |  | install_number | Число |
| Блокировка устройства по паролю |  | password_lock | Логическое значение |
| Единица измерения указанного параметра |  | measure | Строка |
| Диапазон измерений |  | range | Массив |
| Архив событий состояния устройства |  | meter_state_ar | Массив |
| Дополнительная информация |  | additional_info | Строка |

Перечень данных (результатов измерения физического параметра), выраженных в шкале отношений и необходимых для обеспечения функционирования информационной системы интеллектуального здания, которые могут передаваться измерительными сенсорами и их идентификаторы, приведены в таблице В.2. Передаваемое значение (число) должно содержать не менее двух цифр.

Таблица В.2 – Данные, передаваемые от измерительных сенсоров

| Наименование | Единица измерения | Идентификатор | Форма представления |
| --- | --- | --- | --- |
| Электромагнитные |
| Напряжение | В | voltage | Число |
| Ток | А | toque | Число |
| Мощность активная | Вт | power_active | Число |
| Мощность полная | ВА | power | Число |
| Частота сети | Гц | freaquency | Число |
| Напряжённость электрического поля | В/м | electric_field_strength | Число |
| Электростатический потенциал | кВ | electrostatic_potential | Число |
| Индукция магнитного поля | мкТл | magnetic_induction | Число |
| Напряженность магнитного поля | А/м | magnetic_strength | Число |
| Мощность рентгеновского излучения | Гр/с | X-ray_power | Число |
| Мощность гамма излучения | Гр/с | gamma-ray_power | Число |
| Энергетическая освещённость ультрафиолетового излучения | мВт/м2 | ultraviolet_radiation | Число |
| Освещённость видимым светом | лк | illumination | Число |
| Цветовая температура света | К | color_temperature | Число |
| Коэффициент пульсаций освещения | % | ripple_lighting | Число |
| Тепловая облученность (инфракрасного диапазона) | Вт/м2 | thermal_irradiance | Число |
| Физические свойства воздушной среды |
| Температура воздуха | °С | air_temperature | Число |
| Относительная влажность | % | humidity | Число |
| Скорость движения воздуха | м/с | air_velocity | Число |
| Уровень атмосферного давления | кПа | air_pressure | Число |
| Перепад давления воздуха | кПа | air_pressure_drop | Число |
| Концентрация аэроионов в воздухе | шт/м3 | air_aeroions | Число |
| Концентрация пыли в воздухе | мг/м3 | air_dust | Число |
| Механические |
| Инфразвуковой шум |
| Эквивалентный уровень звукового давления в октавной полосе 2 Гц | дБА | sound_pressure_2Hz | Число |
| Эквивалентный уровень звукового давления в октавной полосе 4 Гц | дБА | sound_pressure_4Hz | Число |
| Эквивалентный уровень звукового давления в октавной полосе 8 Гц | дБА | sound_pressure_8Hz | Число |
| Эквивалентный уровень звукового давления в октавной полосе 16 Гц | дБА | sound_pressure_16Hz | Число |
| Максимальный общий уровень инфразвука | дБ | infrasound_max | Число |
| Шум слышимого диапазона |
| Эквивалентный уровень звука | дБА | sound_level | Число |

Продолжение таблицы В.1

| Наименование | Единица измерения | Идентификатор | Форма представления |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальные уровни звука, измеренные с временными коррекциями | дБА | max_sound_level | Число |
| Пиковый уровень звука | дБ | peak_sound | Число |
| Эквивалентный уровень звукового давления в октавной полосе 31.5 Гц | дБА | sound_pressure_31Hz | Число |
| Эквивалентный уровень звукового давления в октавной полосе 63 Гц | дБА | sound_pressure_63Hz | Число |
| Эквивалентный уровень звукового давления в октавной полосе 125 Гц | дБА | sound_pressure_125Hz | Число |
| Эквивалентный уровень звукового давления в октавной полосе 250 Гц | дБА | sound_pressure_250Hz | Число |
| Эквивалентный уровень звукового давления в октавной полосе 500 Гц | дБА | sound_pressure_500Hz | Число |
| Эквивалентный уровень звукового давления в октавной полосе 1 кГц | дБА | sound_pressure_1kHz | Число |
| Эквивалентный уровень звукового давления в октавной полосе 2 кГц | дБА | sound_pressure_2kHz | Число |
| Эквивалентный уровень звукового давления в октавной полосе 4 кГц | дБА | sound_pressure_4kHz | Число |
| Эквивалентный уровень звукового давления в октавной полосе 8 кГц | дБА | sound_pressure_8kHz | Число |
| Ультразвуковой шум |
| Эквивалентный уровень звукового давления в третьоктавной полосе 12,5 кГц | дБА | sound_pressure_12kHz | Число |
| Эквивалентный уровень звукового давления в третьоктавной полосе 16 кГц | дБА | sound_pressure_16kHz | Число |
| Эквивалентный уровень звукового давления в третьоктавной полосе 20 кГц | дБА | sound_pressure_20kHz | Число |
| Эквивалентный уровень звукового давления в третьоктавной полосе 25 кГц | дБА | sound_pressure_25kHz | Число |
| Эквивалентный уровень звукового давления в третьоктавной полосе 31,5 кГц | дБА | sound_pressure_31kHz | Число |
| Эквивалентный уровень звукового давления в третьоктавной полосе 40 кГц | дБА | sound_pressure_40kHz | Число |
| Эквивалентный уровень звукового давления в третьоктавной полосе 50 кГц | дБА | sound_pressure_50kHz | Число |
| Эквивалентный уровень звукового давления в третьоктавной полосе 63 кГц | дБА | sound_pressure_63kHz | Число |
| Эквивалентный уровень звукового давления в третьоктавной полосе 80 кГц | дБА | sound_pressure_80kHz | Число |

Окончание таблицы В.1

| Наименование | Единица измерения | Идентификатор | Форма представления |
| --- | --- | --- | --- |
| Эквивалентный уровень звукового давления в третьоктавной полосе 100 кГц | дБА | sound_pressure_100kHz | Число |
| Вибрация |
| Уровень общей вибрации | дБ | general_vibration | Число |
| Уровень местной вибрации | дБ | local_vibration | Число |
| Частота вибрации | Гц | vibration_frequency | Число |
| Ускорение | м/с2 | acceleration | Число |
| Деформации |
| Относительное изменение размера | мкм/м | change_size | Число |
| Линейное перемещение | мм | displacement | Число |
| Угол наклона | рад | inclination | Число |
| Газовый состав воздуха |
| Содержание кислорода (О2) | % | oxygen | Число |
| Содержание углекислого газа (СО2) | % | carbon_dioxide | Число |
| Содержание угарного газа (СО) | мг/м3 | carbon_monoxide | Число |
| Содержание сернистого ангидрида (SO2) | мг/м3 | sulfur_dioxide | Число |
| Содержание окиси азота (NO) | мг/м3 | nitrogen_oxide | Число |
| Содержание двуокиси азота (NO2) | мг/м3 | nitrogen_dioxide | Число |
| Содержание пятиокиси ванадия (V2O5) | мг/м3 | vanadium_pentoxide | Число |
| Содержание сероуглерода (CS2) | мг/м3 | carbon_disulphide | Число |
| Содержание ксилола ((СН3)2С6H4) | мг/м3 | xylene | Число |
| Содержание бензола (C6H6) | мг/м3 | benzene | Число |
| Содержание бензопирена (C20H12) | мг/м3 | benzopyrene | Число |
| Содержание толуола (C6H5-CH3) | мг/м3 | toluene | Число |
| Содержание хлора (Cl) | мг/м3 | chlorine | Число |
| Содержание сажи | мг/м3 | soot_air | Число |
| Содержание озона (О3) | мг/м3 | ozone | Число |
| Содержание тетраэтилсвинца (C8H20Pb) | мг/м3 | tetraethyl_lead | Число |
| Содержание формальдегида (HCOH) | мг/м3 | formaldehyde | Число |
| Содержание фенола (C6H5OH) | мг/м3 | phenol | Число |
| Содержание сероводорода (H2S) | мг/м3 | hydrogen_sulfide | Число |
| Содержание метилмеркаптана (CH3SH) | мг/м3 | methylmercaptan | Число |
| Содержание нитробензола (C6H5NO2) | мг/м3 | nitrobenzene | Число |
| Содержание аммиака (NH3) | мг/м3 | ammonia | Число |
| Содержание сернистого газа (SO2) | мг/м3 | sulphur_dioxide | Число |
| Содержание метана (CH4) | мг/м3 | methane | Число |
| Содержание пропана (C3H8) | мг/м3 | propane | Число |
| Содержание гексана (C6H14) | мг/м3 | hexane | Число |
| Содержание летучих органических веществ (углеводороды, альдегиды, спирты, кетоны, терпеноиды и др.) | мг/м3 | epa_air | Число |

Для сенсоров, выдающих данные в дихотомической шкале (логическое значение), возможные значения (On или Вкл и OFF или Выкл) представляются в виде строки. Идентификаторы аналогичны представленным в таблице В.2. Для сенсоров, фиксирующих техногенные чрезвычайные ситуации или антропогенные ситуации, перечень данных и их идентификаторов представлен в таблице В.3.

Таблица В.3 – Данные, передаваемые от сенсоров фиксации ситуаций

| Наименование | Единица измерения | Идентификатор | Форма представления |
| --- | --- | --- | --- |
| Техногенные чрезвычайные ситуации |
| Затопление (протечка воды) |  | flooding | Логическое значение |
| Пожар и задымление |  | fire_smoke | Логическое значение |
| Утечка природного газа |  | gas_leak | Логическое значение |
| Антропогенные ситуации |
| Несанкционированное проникновение |  | unauthorized_entry | Логическое значение |
| Наличия людей в помещении |  | people_in_room | Логическое значение |
| Тревога |  | alarm | Логическое значение |
| Нарушение здоровья |  | health_disorder | Логическое значение |

Для сенсоров, выдающих данные в интервальной шкале (допускается до 10 отрезков на интервале измерений), возможные значения представляются в виде целого числа без знака от 0 до 9. Идентификаторы аналогичны представленным в таблицах В.2 и В.3.

Перечень команд управления рабочего режима, их идентификаторы и сопровождающие данные для исполнительных устройств приведены в таблице В.4.

Таблица В.4 – Команды управления рабочего режима для исполнительных устройств

| Команда | Идентификатор | Данные |
| --- | --- | --- |
| Включить | enable |  |
| Выключить | disable |  |
| Установить значение регулятора | set_value | Число |
| Увеличить значение регулятора на | inc_value | Число |
| Уменьшить значение регулятора на | dec_value | Число |
| Установить значение параметра | set_идентификатор | Число |
| Увеличить значение параметра на | inc_ идентификатор | Число |
| Уменьшить значение параметра на | dec_ идентификатор | Число |
| Установить указанный режим работы | set_mode | Число или строка |

В командах «установить значение …» в качестве «идентификатора» могут быть использованы значения идентификаторов, приведенные в таблицах В.2 и В.3. Значение и тип данных для команды «Установить указанный режим работы» определяется производителем оборудования.

Перечень команд управления технологического режима, их идентификаторы и сопровождающие данные для устройств приведены в таблице В.5.

Таблица В.5 – Команды управления технологического режима

| Команда | Идентификатор | Данные |
| --- | --- | --- |
| Выдать данные измерения | request |  |
| Выдать состояние устройства | psw_request |  |
| Выдать текущее значение параметра | идентификатор_request |  |
| Присвоить внутреннему параметру значение | set_идентификатор | Число или строка |
| Выдать аварийное сообщение | идентификатор_request |  |
| Выдать номер устройства | number_request |  |
| Выдать адрес устройства | address_request |  |

Окончание таблицы В.5

| Команда | Идентификатор | Данные |
| --- | --- | --- |
| Выдать дополнительную информацию об устройстве | info_request |  |
| Выдать коды ошибок | err_request |  |
| Установить регламент передачи сообщений | transfer_regulations | Массив |
| Установить регламент приема сообщений | admission_regulations | Массив |
| Установить режим квитирования | confirmation | Логическое значение |

В командах «Выдать текущее значение параметра» и «Присвоить внутреннему параметру значение» в качестве «идентификатора» могут быть использованы значения идентификаторов, приведенные в таблицах В.1, В.2 и В.3.

Массив регламента сообщений может содержать:

– основной регламент выдачи сообщений на год – reg_out. Возможные значения – nn.dd.hh.mm (nn – номер месяца, 1–12, X, *; dd – номер дня в месяце, 1–31, X, *; hh – час дня, 00–23, X, *; mm – минуты, 00–59, X, *);

– интервал повтора выдачи сообщения в случае отсутствия квитанции подтверждения приема – time_repeat. Возможные значения – mm.cc (mm – минуты, 00–59, X, *; cc – секунды, 00–59, X, *);

– режим подтверждения принятого сообщения (квитирование) – confirmation. Возможные значения – on/off (on – включено; off – выключено);

– основной регламент приема сообщений на год (обязателен для всех приборов с автономным питанием) – reg_in. Возможные значения – nn.dd.hh.mm (nn – номер месяца, 1–12, X, *; dd – номер дня в месяце, 1–31, X, *; hh – час дня, 00–23, X, *; mm – минуты, 00–59, X, *);

– длительность окна приема (обязательна для всех приборов с автономным питанием) – time_in. Возможные значения – mm.cc (mm – минуты, 00–59, X, *; cc – секунды, 00–59, X, *);

– дополнительные регламенты выдачи сообщений на год – reg_out2 – reg_out9. Использование параметра reg_out1 эквивалентно основному регламенту;

– дополнительный регламент выдачи данных на неделю – reg_outw. Возможные значения – dd.hh.mm (dd – номер дня недели, 1–7 (понедельник – воскресенье), X, *);

– дополнительный регламент приема сообщений на месяц (для приборов с автономным питанием) – reg_inw. Возможные значения – dd.hh.mm (dd – номер дня в месяце, 1–31, X, *; hh – час дня, 00–23, X, *; mm – минуты, 00–59, X, *).

Если в качестве одного из символов, определяющих значение даты или времени используется символ «Х» или «*» (ASCII код 2Аh), то действие регламента должно распространяться на любые значения этой позиции. Точное время выдачи должно быть случайно равномерно распределено в пределах интервала, определенного действительным младшим значением поля.

Формат сообщений должен определяться как спецификация JSON [1]. Каждое сообщение – отдельный объект. Объект должен начинаться с символа «{» (открывающая фигурная скобка) и заканчиваться символом «}» (закрывающая фигурная скобка).

Каждое имя должно сопровождаться символом «:» (двоеточием), а пары «ключ – значение» должны разделяться символом «,» (запятая). Ключ должен являться строкой, идентифицирующей передаваемое значение. Значение может быть строкой, числом, true, false, null, объектом или массивом. Эти структуры могут быть вложенными.

Строка – коллекция ноля (или более) символов Unicode, заключенная в двойные кавычки и использующая символ «\» (обратная косая черта) в качестве символа экранирования. Символ должен представляться как односимвольная строка.

Массив – упорядоченная коллекция значений. Массив должен начинаться с символа «[» (открывающая квадратная скобка) и заканчиваться символом «]» (закрывающая квадратная скобка). Значения» должны быть разделены символом «,» (запятая).

Число должно представляться так же, как на языках программирования C или Java, но использоваться должна только десятичная система счисления.

Набор символов должен соответствовать ГОСТ 27463.

Минимальный состав сообщения должен включать идентификатор отправителя, время формирования сообщения (измерения значения параметра) и хотя бы один передаваемый параметр. Максимальное количество параметров, передаваемых в составе одного сообщения, должно устанавливаться при инициализации устройства (в зависимости от свойств оборудования и системы передачи данных).

# Библиография

| [1] | Ведение в JSON: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://json.org/json-ru.html |
| --- | --- |
| [2] | An Overview, History, and Formation of IEEE P1901.2 for Narrowband OFDM PLC [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/5676 |
| [3] | СанПиН от 12.06.2012 № 67 | Требования к обеспечению безопасности и безвредности воздействия на население электрических и магнитных полей тока промышленной частоты 50 Гц. |
| [4] | СанПиН 2.6.1.8.-8-2002 | Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСП-2002). |
| [5] | СанПиН от 14.12.2012 № 198 | Требования к обеспечению безопасности и безвредности воздействия на работников производственных источников ультрафиолетового излучения. |
| [6] | ГОСТ Р 8.759-2011 | Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение энергетической освещенности и энергетической экспозиции ультрафиолетового излучения в фотобиологии. Методика измерений. |
| [7] | ISO 8573-3:1999 | Compressed air – Part 3: Test methods for measurement of humidity (Воздух сжатый. Часть 3. Методы контроля измерения влажности). |
| [8] | ГОСТ Р ИСО 16622-2009 | Метеорология. Акустические анемометры-термометры. Методы приемочных испытаний при измерениях средней скорости ветра. |
| [9] | ГОСТ Р 8.846-2013 | Государственная система обеспечения единства измерений. Измерения аэроионного состава воздуха. Аэроионизаторы и генераторы аэроионов. Методы измерений параметров. |
| [10] | СанПиН РФ 2.2.4.3359-16 | Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах. |
| [11] | СанПиН 26.12.2013 № 132 | Требования к производственной вибрации, вибрации в жилых помещениях, помещениях административных и общественных зданий. |
| [12] | СН 1.02.01-2019 | Инженерные изыскания для строительства. |
| [13] | СП 5.03.01-2020 | Бетонные и железобетонные конструкции. |
| [14] | СанПиН от 11.10.2017 № 92 | Требования к контролю воздуха рабочей зоны. |

Исполнители

Директор ОАО «Гипросвязь»							А.Е. Алексеев

Начальник НИОИ

ОАО «Гипросвязь»									С.В. Потетенко