МКС 33.040.35

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 ТКП 216-2016 (33160)

Городские и сельские сети ЭЛЕКТРОСВЯЗИ.

Правила проектирования

ГАРАДСКIЯ I CЕЛЬСКIЯ СЕТКI ЭЛЕКТРАСУВЯЗI.

ПРАВIЛЫ ПРАЕКТАВАННЯ

_____________________________________________________________________________________

Введено  в  действие  приказом  Министерства связи  и  информатизации  Республики  Беларусь

от                    №

Дата введения

Раздел 2. Первый абзац изложить в новой редакции:

«В настоящем техническом кодексе использованы ссылки на следующие технические нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации (далее – ТНПА) и межгосударственные стандарты, принятые в Республике Беларусь:»

Заменить ссылки:

«ТКП 45-2.02-92-2007 (02250) Ограничение распространения пожара в зданиях и сооружениях. Объемно-планировочные и конструктивные решения. Строительные нормы проектирования» и «ТКП 45-2.02-279-2013 (02250) Здания и сооружения. Эвакуация людей при пожаре. Строительные нормы проектирования» на «ТКП 45-2.02-315-2018 (33020) Пожарная безопасность зданий и сооружений. Строительные нормы проектирования»;

«ТКП 210-2010 (02140) Электроустановки электрооборудования электросвязи. Правила проектирования» на «ТКП 210-2017 (33160) Электроустановки оборудования электросвязи. Правила проектирования»;

«ТКП 218-2010 (02140) Линейно-аппаратные цехи сетевых узлов. Правила проектирования» на «ТКП 218-2010 (02140) Линейно-аппаратные цехи узлов электросвязи. Правила проектирования»;

«ТКП 223-2010 (02140) Порядок организации справочно-информационных служб на основе типовых технологий центров обслуживания вызовов» на «ТКП 223-2020 (33160) Порядок организации центров обслуживания вызовов с использованием типовых технологий»;

«СТБ МЭК 60950-1-2003 Оборудование информационных технологий Безопасность. Часть 1. Общие требования» на «ГОСТ IEC 60950-1-2014 Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. Часть 1. Общие требования»;

дополнить нормативными ссылками:

«СТБ 1439-2008 Услуги электросвязи. Термины и определения»;

«СН 4.04.02-2019 Системы связи и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий».

Раздел 3. Первый абзац изложить в новой редакции:

«В настоящем техническом кодексе применяют термины, установленные в [1], СТБ 1343, СТБ 1956, СТБ 2003, а также следующие термины с соответствующими  определениями:»

Заменить термины:

«3.1 абонентская линия (сети электросвязи): Линия сети электросвязи, соединяющая оконечное абонентское устройство (терминал) с телефонной станцией или узлом доступа» на «3.1 абонентская линия телефонной сети: по СТБ 2003.»;

«3.7 линия электросвязи: по СТБ 1343» на «3.7 линия электросвязи: по [1]»;

«3.14 оконечное абонентское устройство (терминал): Техническое устройство пользователя услуг электросвязи, предназначенное для подключения к сети электросвязи в целях обеспечения доступа к услугам электросвязи» на «3.14 оконечное абонентское устройство (терминал): по [1]»;

«3.18 сеть электросвязи: Технологическая система, включающая в  себя  средства электросвязи и линии электросвязи, предназначенная  для  оказания  услуг  электросвязи всем пользователям услуг электросвязи, в том числе услуг по трансляции телевизионных и звуковых программ» на «3.18 сеть электросвязи: по [1]»;

«3.26 трафик электросвязи: Совокупность сообщений, передаваемых по сети электросвязи» на «3.26 трафик электросвязи: по [1]».

Раздел 4. Проставить «;» после следующих обозначений и сокращений: «МОП, DSS1, DWDM, SIP». Исключить «,» после СЛ. Добавить обозначения и сокращения:

«КЕО – коэффициент естественной освещенности;

ОЦ УД – областной центр узла доступа;

ПК – персональный компьютер;

РЦ – районный центр;

ЦОВ – центр обслуживания вызовов;

VPN – Virtual Private Network (виртуальная частная сеть).».

Раздел 5. Пункт 5.1 абзац 3: заменить слово «реализующие» на «использующие».

Раздел 6. Исключить «,» после слова «участке».

Таблица 6.1 ссылка 1 изложить в новой редакции: «В соответствии с [2] выделение ресурса нумерации, согласование передачи ресурса нумерации, осуществляет Министерство связи и информатизации Республики Беларусь».

Пункт 6.17. Заменить «[2]» на «[3]».

Пункт 6.17.1 абзац 6: заменить слово «Заказчика» на «потребителя услуг».

Пункт 6.17.1 абзац 12: заменить слово «5.4-5.6» на «5.4, 5.5».

Пункт 6.18 абзац 6 изложить в новой редакции: «Выбор того или иного варианта доступа к спецслужбам рекомендуется определять технико-экономическим обоснованием и [4], [5], [6]».

Пункт 6.21 изложить в новой редакции: «Организационно-техническое взаимодействие сетей ССЭ и ГСЭ по вопросу взаимодействия систем ТСС цифровых сетей электросвязи, входящих в сеть СЭОП, или к ней присоединенных, рекомендуется осуществлять с учетом общих требований, представленных в [7]».

Пункт 6.22 исключить слово «Рекомендации».

Пункт 6.24.  исключить «[10]».

Раздел 7. Пункт 7.5 изложить в новой редакции: «Расчет интенсивности возникающей нагрузки и количества соединительных линий МСС с учетом трафика сетей СПС и Интернет рекомендуется производить в соответствии с [10]».

Переименовать таблицу 7.4 в таблицу 7.3; таблицу 7.6 в таблицу 7.4; таблицу 7.7 в таблицу 7.5.

Пункт 7.5. Заменить «[1]» на «[2]».

Пункт 7.6.7. Заменить «с таблицей 7.4» на «с таблицей 7.3».

Пункт 7.6.8.3. Исключить «и [3]».

Пункт 7.7.2. Заменить «с таблицей 7.6» на «с таблицей 7.4».

Пункт 7.8.1. Заменить «с таблицей 7.7» на «с таблицей 7.5».

Раздел 8 изложить в новой редакции:

«8.1 Мощность вводимого объекта определяется:

а) При проектировании платформы NGN/IMS:

– количеством лицензий для оказания услуг телефонной связи;

б) При проектировании мультисервисного УД:

– по станционным сооружениям – портовой емкостью УД;

– по линейным сооружениям – количеством волокон ВОК;

в) При проектировании узлов доступа по технологии GPON:

– по станционным сооружениям - портовой емкостью узла GPON;

– по станционным сооружениям – количеством абонентов, к которым обеспечена/организована техническая возможность подключения.».

Раздел 9. Пункт 9.2 изложить в новой редакции: «При отсутствии свободных площадей в здании, а также необходимости удаленного размещения, оборудование рекомендуется размещать в контейнере или уличном телекоммуникационном шкафу в соответствие с [18]. Размеры контейнера (шкафа) определяются в зависимости от устанавливаемого оборудования».

Пункт 9.2.1 Первый абзац изложить в новой редакции: «В состав контейнера могут входить согласно [18]».

Раздел 10. Пункт 10.6. Заменить «ТКП 45-2.02-279» на «ТКП 45-2.02-315».

Раздел 11. Пункт 11.1. Заменить «ТКП 45-2.02-279» на «ТКП 45-2.02-315».

Пункт 11.5 изложить в новой редакции: «Технологические требования к помещению аккумуляторной и выпрямительной рекомендуется принимать в соответствии с ТКП 210 и [10]».

Пункт 11.6 изложить в новой редакции: «Междуэтажные перекрытия над помещениями ввода кабелей должны быть газонепроницаемыми, при этом рекомендуется учитывать технологические требования к указанным помещениям, приведенным в [11], [12].

Пункты 11.8 и 11.18.  Заменить «ТКП 45-2.02-92» на «ТКП 45-2.02-315».

Пункт 11.9. Заменить «[14]» на «[13]».

Пункт 11.10.  Заменить «ТКП 45-2.02-279» на «ТКП 45-2.02-315».

Пункт 11.11. Второй абзац. Слова «Коэффициенты естественной освещенности» заменить на «КЕО».

Таблица 11.1. Второй столбец. Шапка таблицы. Изложить в новой редакции: «КЕО, % при боковом освещении».

Пункт 11.16. Исключить «и ТКП 45-3.02-209».

Пункты 11.18. Заменить «ТКП 45-3.02-90, ТКП 45-3.02-92» на «ТКП 45-2.02-315».

Пункты 11.20 и 11.28. Заменить «[15]» на «[14]».

Пункты 11.29. Заменить «ТКП 45-2.02-142 и ТКП 45-2.02-92» на «ТКП 45-2.02-315».

Пункт 11.32 изложить в новой редакции: «Группы производственных процессов для различных помещений представлены в таблице 12.5.».

Таблица 12.5. В столбце «Наименование помещений» заменить «9» на «8» и «10» на «9».

Раздел 13. Пункт 13.1.1. Исключить «,» после слова «случае».

Пункт 13.1.6. Заменить «[16]» на «ТКП 45-4.04-327».

Раздел 14 изложить в новой редакции:

«14 Требования по обеспечению оперативно-розыскных мероприятий

14.1 Для обеспечения проведения оперативно-розыскных мероприятий при проектировании рекомендовано руководствоваться ГОСТ IEC 60950-1.

14.2 Средства электросвязи, используемые в составе системы технических средств, для обеспечения оперативно-розыскных мероприятий, должны обеспечивать контроль, управление и функционирование в соответствии с [15]».

Раздел 15 изложить в новой редакции:

«15 Рекомендации по размещению оборудования субъектов хозяйствования, не входящих в систему Министерства связи и информатизации Республики Беларусь

При проектировании размещения оборудования субъектов хозяйствования, не входящих в систему Министерства связи и информатизации Республики Беларусь, в помещениях электросвязи рекомендовано руководствоваться [16].».

Раздел 16. Абзац 3. Заменить «согласно 11.1» на «(п.11.1)».

Абзац 5. Заменить «11.12 - 11.15» на «11.11 - 11.15».

Абзац 6 изложить в новой редакции: «– меры защиты помещений от пыли, позволяющие поддерживать запыленность воздуха в норме в соответствии с 11.8»;

Абзац 11. Заменить «[20]» на «[17]».

Структурный элемент «Библиография» изложить в новой редакции:

«Библиография

[1]	Закон Республики Беларусь «Об электросвязи» от 19.07.2005 № 45-З

[2]	Единый перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17.02.2012 № 156

[3]	Положение о порядке и условиях присоединения сетей электросвязи к сети электросвязи общего пользования, включая единую республиканскую сеть передачи данных, а также порядке их взаимодействия.

Утверждено постановлением Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь и Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 25.04.2014 № 3/6

[4]	Технические требования к оборудованию узлов спецслужб и узлов исходящего сообщения спецслужб на базе оборудования цифровых АТС

Утверждены Министерством связи Республики Беларусь, 04.07.2003

[5]	Центры обслуживания вызовов. Общие технические требования

Утверждены Министерством связи Республики Беларусь, 24.10.2003

[6]	Основные положения организации экстренных, справочно-информационных и заказных служб на ГСЭ

Утверждены Министерством связи СССР, 1986

[7]	Синхронизация и хронирование сетей телекоммуникаций. Особенности хронирования сетей PDH и SDH

Утверждены Министерством связи Республики Беларусь, 1998

[8]	Система и план нумерации сети электросвязи общего пользования

Утверждены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22.06.2006 № 787

[9]	Методическое руководство по проектированию межстанционных связей местных телефонных сетей большей емкости с учетом трафика подвижных абонентов и пользователей сети Интернет

Утверждено Министерством связи и информатизации Республики Беларусь, 15.03.2004

[10]	Правила устройства электроустановок [ПУЭ]. Седьмое издание

[11]	Временные рекомендации по предотвращению попадания газа в помещения ввода кабелей предприятий связи

Утверждены Министерством связи СССР, 1978

[12]	Руководство по герметизации вводов кабелей предприятий связи

Утверждено Министерством связи СССР, 1986

[13]	Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»

Утверждены постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.11.2011 № 115

[14]	СН 4.02.03-2019 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

[15]	Закон Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности» от 15.07.2015 № 307-З

[16]	Требования по защите информации при размещении оборудования организаций, неподчиненных Министерству связи и информатизации Республики Беларусь, в помещениях предприятий электросвязи

Утверждены Министерством связи и информатизации Республики Беларусь, 12.10.2007

[17]	Санитарные нормы и правила «Требования к электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона при их воздействии на человека»

Утверждены постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.03.2015 № 23

[18]	Технические требования к контейнерным автоматическим телефонным станциям

Утверждены Министерством связи и информатизации Республики Беларусь, 23.05.2008.».