МКС 33.040.50

ИЗМЕНЕНИЕ № 3 ТКП 211-2010 (02140)

ЛИНЕЙНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ.

ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ЛIНЕЙНЫЯ ЗБУДАВАННI ЭЛЕКТРАСУВЯЗI.

ПРАВIЛЫ ПРАЕКТАВАННЯ

____________________________________________________________________________________

Введено в действие приказом Министерства связи и информатизации Республики Беларусь 
от                №

Дата введения________________

Раздел 2. Первый абзац изложить в новой редакции:

«В настоящем техническом кодексе использованы ссылки на следующие технические нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации (далее – ТНПА) и иные документы, принятые в Республике Беларусь:»;

исключить ссылки: «ТКП 45-1.03-40-2006 (02250), ТКП 45-1.03-44-2006 (02250), ТКП 192-2009 (02140), ТКП 221-2010 (02140)»;

заменить ссылки:

«ТКП 45-4.04-27-2006 (02250) Устройства связи и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Правила проектирования на СН 4.04.02-2019 Системы связи и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий;

ТКП 45-4.03-267-2012 (02250) Газораспределение и газопотребление. Строительные нормы проектирования на СН 4.03.01-2019 Газораспределение и газопотребление;

ТКП 206-2009 (02140) Правила технической эксплуатации линейно-кабельных сооружений абонентских линий местных телефонных сетей на ТКП 206-2009 (02140) Правила технической эксплуатации линий электросвязи абонентского доступа;

ТКП 212-2010 (02140) Правила проведения измерений магистральных, внутризоновых и местных волоконно-оптических линий передачи на ТКП 212-2010 (02140) Правила проведения измерений волоконно-оптических линий связи магистральных, внутризоновых и местных сетей электросвязи;

СТБ ГОСТ Р 50889-2000 Сооружения местных телефонных сетей линейные. Термины и определения на СТБ 2364-2014 Сооружения сетей электросвязи линейные. Термины и определения;

ГОСТ 9.602-2005 Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии на ГОСТ 9.602-2016 Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии;

ТКП 45-4.02-182-2009 (02250) Тепловые сети. Строительные нормы проектирования на   СН 4.02.01-2019 Тепловые сети»;

дополнить нормативными ссылками:

«ТКП 45-5.01-254-2012 (02250) Основания и фундаменты зданий и сооружений. Основные положения. Строительные нормы проектирования;

СН 1.02.01-2019 Инженерные изыскания для строительства;					СН 3.03.01-2019 Мосты и трубы;

СН 3.03.04-2019 Автомобильные дороги;

ГОСТ 7006-72 Покровы защитные кабелей. Конструкция и типы, технические требования и методы испытаний;

ГОСТ 31416-2009 Трубы и муфты хризотилцементные. Технические условия.».

Раздел 3, ввести термины:

«заказчик: Юридическое лицо, определяемое в соответствии с законодательством, финансирующее возведение, реконструкцию объекта, осуществляющее строительную деятельность с привлечением подрядчика в строительной деятельности (для выполнения проектной и сметной документации), с привлечением либо без привлечения инженера (инженерной организации) на основании заключенного договора;

канал трубопровода кабельной канализации: Внутренняя полость трубопровода кабельной канализации, предназначенная для прокладки кабелей электросвязи (СТБ 2364);»;

термин 3.2. Заменить слова: «Комплекс сооружений» на «Комплекс устройств».

Раздел 4 дополнить следующими обозначениями и сокращениями:

«АВУ - аппаратура высокочастотного уплотнения;

АЛ - абонентская линия;

АЛЦ - абонентская цифровая линия;

БНТ - безнапорная труба;

БНТТ - безнапорная тонкостенная труба;

ЖКХ - жилищно-коммунальное хозяйство;

КИП - контрольно-измерительный пункт;

КОС - кросс оптический стоечный;

ОПС - опорная (телефонная) станция;

ОПТС - опорно-транзитная станция;

ОРШ - оптический распределительный шкаф;

ОЯКР - оптический ящик кабельный распределительный;

ПНД - полиэтилен низкого давления;

ПВД - полиэтилен высокого давления;

РШАО - кабельный распределительный шкаф с активным оборудованием;

ТНПА - технический нормативный правовой акт;

ТП - телефонный с полиэтиленовой изоляцией;

УПАТС - учрежденческо-производственная АТС;

ЭДС - электродвижущая сила;

ЯКР - ящик кабельный распределительный;

xDSL - digital subscriber line - цифровая абонентская линия;

2B1Q - 2 Binary 1 Quaternary - алгоритм линейного кодирования;»;

исключить следующее обозначение и сокращение:

«КСО - кассета оптических соединений;».

Раздел 7. Пункт 7.11. Заменить ссылку: «ТКП 45-4.04-27» на «СН 4.04.02»;

пункт 7.13. Исключить слова: «аппаратуры высокочастотного уплотнения».

Раздел 8. Пункт 8.2. Заменить ссылку: «[2]» на «СН 3.03.03»;

пункт 8.3. Заменить слова: «частных землевладений» на «земельных участков, находящихся в частной собственности»;

пункт 8.5. Второе предложение изложить в новой редакции: «Порядок и способ выполнения работ устанавливается в соответствии с заданием на проектирование.»;

пункт 8.6. Заменить ссылку: «ТКП 45-4.03-267» на «СН 4.03.01», «ТКП 45-4.02-182-2009» на «СН 4.02.01», «[2]» на «СН 3.03.03»;

пункты 8.7 - 8.10 изложить в новой редакции:

«8.7 В полосах отвода железных дорог кабельные линии электросвязи и ВЛ автоблокировки и диспетчерской централизации должны располагаться по разные стороны пути. Если это невозможно, прокладывать кабельные линии электросвязи следует за ВЛ автоблокировки и диспетчерской централизации со стороны поля. Размещая трассу кабельной линии электросвязи в полосе отвода железных дорог, необходимо соблюдать технические требования эксплуатирующих организаций и учитывать потенциальное строительство дополнительных путей.

8.8 Трассы кабельных линий электросвязи при отсутствии дорог следует по возможности размещать на землях несельскохозяйственного назначения или непригодных для сельского хозяйства либо по сельскохозяйственным угодьям худшего качества, а также на землях лесного фонда. В последнем случае можно использовать непокрытые лесом площади с малоценными насаждениями, задействуя существующие просеки, принадлежащие лесному фонду. Если кабельные линии электросвязи вынужденно прокладываются по пахотным землям, в проекте организации строительства необходимо учитывать сроки, указанные землепользователем в материалах предварительного согласования места размещения земельного участка.

8.8.1 Прокладка кабельной линии связи по пахотным землям осуществляется согласно утвержденному акту выбора места размещения земельного участка и особых условий, прописанных в нём.

8.9 При выборе и размещении трассы кабельных линий электросвязи должны соблюдаться основные условия:

– минимальная длина трассы;

– размещение в обход населенных пунктов;

– наименьшее число пересечений с автомобильными и железными дорогами, подземными сооружениями и водными преградами;

– наименьший объем работ по строительству кабельной линии электросвязи;

– максимальное применение машин, механизмов и кабелеукладочной техники;

– минимальные затраты по защите кабелей от ударов молний, всех видов опасных и мешающих электромагнитных влияний и коррозии;

– обеспечение лучших условий эксплуатации ЛСЭ, их надежной работы.

8.10 На территории городов и поселков городского типа кабельные линии электросвязи необходимо прокладывать в кабельной канализации. На отдельных участках трасс с учётом местных условий допускается прокладывать кабели в грунте или полиэтиленовой трубе, проложенной в грунте.».

Раздел 9. Пункт 9.4.1. Исключить знак: «»» после слова «столбики»;

пункт 9.12. Заменить ссылку: «[3]» на «[2]»;

включить новый пункт 9.17:

«9.17 При проектировании ВОЛС протяженностью более 30 км рекомендуется предусматривать установку щитков КИП для подключения металлических элементов брони ВОК на прямых участках ВОК через каждые 15-20 км, преимущественно, в местах монтажа соединительных муфт, а также при ответвлениях оптических волокон от ВОЛС других ВОК, преимущественно, в местах монтажа разветвительных муфт.

Тип КИП, схема подключения ВОК к нему, выбор соединительных проводов, размещение КИП и контуров заземления на ВОЛС определяются проектом в зависимости от назначения по согласованию с Заказчиком.».

Раздел 10. Пункт 10.2. Исключить второе предложение;

пункт 10.9 изложить в новой редакции:

«10.9 Каналы трубопроводов, как свободные, так и занятые кабелями в кабельной канализации должны быть закрыты после окончания прокладки каждого кабеля, при этом каналы, занятые кабелями, рекомендуется герметично заделывать с внутренней стороны колодца с помощью герметизирующих устройств согласно [4].»;

пункт 10.14. После слов: «типа К» добавить «согласно ГОСТ 7006.».

Раздел 11. Пункт 11.7 изложить в новой редакции:

«11.7 Трубопроводы для кабельной канализации следует предусматривать из хризотилцементных, полиэтиленовых (двухслойных гофрированных из ПВД и гладких из ПНД) и в отдельных случаях (необходимость прокладки должна быть обоснована проектом) из поливинилхлоридных и стальных труб.

Типы труб, предназначенных для трубопроводов кабельной канализации на сетях электросвязи, определяются допустимым количеством прокладываемых в них кабелей электросвязи при условии выполнения требований п. 10.6 с учетом назначения участков кабельной канализации согласно условиям их эксплуатации и должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице 11.

Таблица 11

| Тип трубы, внешний / внутренний диаметр, мм | Область применения трубопроводов на участках кабельной канализации |
| --- | --- |
| Труба гладкая ПНД 25 / 19,4 | Многоканальные блоки (более двух) на всех участках |
| Труба гладкая ПНД 32 / 24,8 | Многоканальные блоки (более двух) на всех участках |
| Труба гладкая ПНД 40 / 36 | Многоканальные блоки (более двух) на всех участках |
| Труба гладкая ПНД 50 / 44,2 | Многоканальные блоки (более двух) на всех участках |
| Труба гладкая ПНД 63 / 57 | Многоканальные блоки (более двух) на всех участках Малоканальные блоки (до двух труб включительно) на участке распределительной сети и абонентской разводки, где на перспективу не предусматривается увеличение емкости блоков |
| Труба гладкая ПНД 75 / 67,8 | Многоканальные блоки (более двух) на всех участках Малоканальные блоки (до двух труб включительно) на участке распределительной сети и абонентской разводки, где на перспективу не предусматривается увеличение емкости блоков |
| Труба гладкая ПНД 90 / 81,4 | На всех участках |
| Труба гладкая ПНД 110 / 101,6 | На всех участках |
| Труба двухслойная (гофрированный наружный слой и гладкий внутренний) ПВД 50 / 41,5 | Многоканальные блоки (более двух) на всех участках |
| Труба двухслойная (гофрированный наружный и гладкий внутренний) ПВД 63 / 51,5 | Многоканальные блоки (более двух) на всех участках Малоканальные блоки (до двух труб включительно) на участке распределительной сети и абонентской разводки, где на перспективу не предусматривается увеличение емкости блоков |

Продолжение Таблицы 11

| Тип трубы, внешний / внутренний диаметр, мм | Область применения трубопроводов на участках кабельной канализации |
| --- | --- |
| Труба двухслойная (гофрированный наружный слой и гладкий внутренний) ПВД 75 / 62,5 | Многоканальные блоки (более двух) на всех участках Малоканальные блоки (до двух труб включительно) на участке распределительной сети и абонентской разводки, где на перспективу не предусматривается увеличение емкости блоков |
| Труба двухслойная (гофрированный наружный слой и гладкий внутренний) ПВД 90 / 77 | На всех участках |
| Труба двухслойная (гофрированный наружный слой и гладкий внутренний) ПВД 110 / 94 | На всех участках |
| Блок / 93 | На всех участках |
| Труба хризотилцементная безнапорная БНТ 118 / 100 | На всех участках |
| Труба хризотилцементная безнапорная тонкостенная БНТТ 116 / 100 | На всех участках |

Конкретные типы трубопроводов (материал, диаметр, толщина стенки и др.), которые предусматриваются для строительства кабельной канализации, определяются проектам по согласованию с заказчиком.

Нормы расхода трубопровода при строительстве кабельной канализации устанавливаются в зависимости от типа трубопровода с учетом рельефа местности, согласно пункту 9.15.»;

пункт 11.8 изложить в новой редакции:

«11.8 Для малоканальных блоков кабельной канализации на участке распределительной сети и абонентской проводки (до двух труб включительно), где на перспективу не предусматривается увеличение емкости блоков, допускается использование полиэтиленовых труб с внешним диаметром не менее 63 мм.

11.8.1 Из колодцев кабельной канализации устраиваются вводы:

- трубами с внутренним диаметром не менее 51 мм - в жилые и общественные здания многоэтажной застройки;

- трубами с внутренним диаметром не менее 24 мм - в дома индивидуальной застройки, уличные ШР, ОРШ, ОЯКР.

11.8.2 Из колодцев кабельной канализации устраиваются выводы в виде труб длиной не менее 1 (одного) метра для последующей прокладки через них бронированных кабелей в грунте к домам индивидуальной застройки, наружным стенам зданий, уличным ШР, ОРШ, ОЯКР, столбовым и стоечным опорам.»;

пункт 11.23. Последнее предложение изложить в новой редакции. «В соответствии с заданием на проектирование допускается применение колодцев из полимерно-песчаного композита, а также кирпичных колодцев в сухих грунтах при строительстве нетиповых и станционных колодцев, переустройстве существующих колодцев с большой загрузкой их кабелями.»;

добавить новые пункты 11.23.1-11.23.3:

«11.23.1 Длину пролета трубопровода кабельной канализации следует определять по расстоянию между центрами верхних крышек люков колодцев.

Примечание. Для колодцев с двумя люками за центр принимается середина воображаемой прямой линии, соединяющей центры этих люков.

11.23.2 Все колодцы кабельной канализации должны быть оборудованы люками с наружными и внутренними крышками и иметь запорные приспособления. При этом для колодцев кабельной канализации, размещаемых под пешеходной частью улиц, применяются люки легкого, а под проезжей частью - тяжелого (плавающего) типа. Наружные крышки должны плотно прилегать к корпусам люков.

11.23.3 Длину трубопровода кабельной канализации следует определять как его фактическую длину с учетом изгибов, заглублений между смежными оштукатуренными поверхностями вводов труб.»;

пункт 11.25. Первое предложение изложить в новой редакции. «Для регулирования вертикальной отметки крышки люка по уровню уличного покрытия под люк следует подкладывать специальные железобетонные кольца; при необходимости такие кольца могут выкладываться из кирпича, а также из полимерно-песчаного композита в соответствии с заданием на проектирование.»;

пункт 11.29. Первое предложение изложить в новой редакции. «В соответствии с заданием на проектирование допускается установка ШР с применением малогабаритных боксов с врезными контактами, а также замена боксов БКТ 100х2 в существующих ШР на малогабаритные боксы с врезными контактами емкостью 200 и 300 пар.»;

заменить нумерацию пунктов:

«пункт 11.30 на пункт 11.31;

пункт 11.31 на пункт 11.32;

пункт 11.32 на пункт 11.33;

пункт 11.33 на пункт 11.34;

пункт 11.34 на пункт 11.35;

пункт 11.35 на пункт 11.36;

пункт 11.36 на пункт 11.37»;

пункт 11.37 изложить в новой редакции: «11.37 Восстановление дорожных и тротуарных покрытий и зеленых насаждений сверх указанных норм производится на основании выданных технических условий ЖКХ и технических требований владельцев автодорог и улиц населенных пунктов.

Траншеи на участках пересечения с дорогами восстанавливаются в соответствии с ТКП 45-5.01-254.».

Раздел 12. Пункт 12.2. Подраздел а) Исключить знак: «,» после слова «землечерпательных»;

пункт 12.9. Третий абзац изложить в новой редакции: «Величина заглубления кабелей в дно русла реки и способы прокладки кабелей должны приниматься в проекте, исходя из гидрогеологических характеристик водной преграды и режима ее эксплуатации и полученных ТУ владельца водных преград.»;

пункт 12.10. Второе предложение изложить в новой редакции: «При прокладке кабеля в дно осушительных каналов на глубину 2 м покрытие его железобетонными плитами не требуется.»;

пункт 12.11. Второй абзац изложить в новой редакции: «Место перехода рекомендуется уточнять по результатам выполненных инженерных изысканий в объеме согласно СН 1.02.01.»;

пункт 12.14. Первое предложение первого абзаца изложить в новой редакции: «Количество труб и их диаметр определяется заданием на проектирование с учетом прокладки дополнительной трубы для эксплуатационного резерва и для перспективы развития и прокладки кабелей в данном направлении.»;

пункт 12.24. Первый абзац изложить в новой редакции: «Необходимость большего заглубления кабеля определяется проектом в соответствии с заданием на проектирование.»;

пункт 12.29. Заменить ссылку: «ТКП-45.3.03-232» на «СН 3.03.01».

Раздел 13. Пункт 13.1. Второе предложение изложить в новой редакции: «При устройстве ввода рекомендуется учитывать технологические требования к указанным помещениям, приведенные в [3] и [4].»;

пункт 13.9 изложить в новой редакции: «Все каналы вводных блоков, как свободные, так и занятые кабелями в зданиях рекомендуется герметично заделываться со стороны помещения ввода кабелей с помощью герметизирующих устройств согласно [4].»;

пункт 13.12. Заменить слова: «длинны» на «длины»;

Пункт 13.34. Заменить ссылку: «45-4.04-27» на «СН 4.04.02».

Раздел 15. Пункт 15.1 изложить в новой редакции:

«15.1 Защита кабельных линий с применением электрических кабелей должна осуществляться:

а) от опасных и мешающих напряжений и токов согласно ГОСТ 5238 и рекомендаций [5], а также допустимых продольных ЭДС, индуцируемых на участках сближения кабельных линий местных телефонных сетей или конкретно оборудованных систем передачи с ВЛ и электрифицированными железными дорогами;

б) от всех видов коррозии согласно ГОСТ 9.602, ТКП 206 и рекомендаций [6], [7];

в) от ударов молний - рекомендаций [8].»;

пункт 15.2. Второй абзац изложить в новой редакции: «- в районах, где существующие одночетверочные кабели подвергались повреждениям от ударов молний чаще установленной нормы, рекомендованной [8];».

Раздел 16. Пункт 16.3 изложить в новой редакции: «Оборудование заземляющих устройств по требованиям и нормам защиты электрических кабелей от ударов молний рекомендуется осуществлять согласно [8].».

Раздел 18. Пункт 18.1 изложить в новой редакции: «При размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, консервации, демонтаже кабельных линий электросвязи юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны обеспечивать благоприятное состояние окружающей среды, согласно требованиям, предусмотренным в [9].»;

пункт 18.3 изложить в новой редакции: «При планировании и прокладке кабельных линий электросвязи должны предусматриваться мероприятия по сохранению и восстановлению окружающей среды, соблюдаться требования в области охраны окружающей среды, приниматься меры по очистке сточных вод, санитарной очистке, сбору, перевозке, использованию и (или) обезвреживанию отходов, соблюдению нормативов допустимых выбросов и сбросов химических и иных веществ, а также по рекультивации земель, благоустройству территорий и иные меры по обеспечению экологической безопасности, согласно требованиям, предусмотренным в [9].»;

пункт 18.4 изложить в новой редакции: «При разработке мероприятий по рекультивации земель, нарушаемых при строительстве ЛКС, рекомендуется руководствоваться [10].».

Раздел 19. Пункт 19.1. Заменить ссылки: «ТКП 45-1.03-40, ТКП 45-1.03-44» на «[11]»;

пункт 19.2 изложить в новой редакции: «В рабочих чертежах должны указываться опасные, с точки зрения охраны труда, места по трассе прокладки линейных кабелей (охранные зоны подземных линейных сооружений и пересечения – с продуктопроводами, водоводами, силовыми кабелями, кабельными линиями электросвязи, ВЛ) и определяться требования к способам и порядку выполнения строительно-монтажных работ в строгом соответствии с заданием на проектирование.».

Структурный элемент «Библиография» изложить в новой редакции:

«Библиография

[1] Кодекс Республики Беларусь о земле, 23.07.2008 № 425-З

[2] Правила охраны линий, сооружений связи и радиофикации Республики Беларусь.

Утверждены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.08.2006 № 1058

[3] Временные рекомендации по предотвращению попадания газа в помещения ввода кабелей предприятий связи.

Министерство связи СССР, 1978

[4] Руководство по герметизации вводов кабелей предприятий связи.

Министерство связи СССР, 1986

[5] Правила защиты устройств проводной связи, железнодорожной сигнализации и телемеханики от опасного и мешающего влияния линий электропередачи.

Министерство связи СССР, 1972

[6] Руководство по проектированию и защите от коррозии подземных металлических сооружений связи.

Министерство связи СССР, 1978

[7] Рекомендации по совместной защите от коррозии подземных металлических сооружений связи и трубопроводов.

Министерство связи СССР, 1977

[8] Руководство по защите подземных кабелей связи от ударов молнии.

Министерство связи СССР, 1975

[9] Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26.11.1992 № 1982-ХII

[10] РП 1.279-2-89 Рекультивация земель, нарушаемых при строительстве объектов связи

[11] Правила по охране труда при выполнении строительных работ

Утверждены постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 31.05.2019 № 24/33».